## Slide 1
许宏旭 詹孟奇 袁聪思
从微架构
看CPU 发展趋势

## Slide 2: 目录
AMD Zen简介
AMD x86 (x64) 处理器历史
AMD Bulldozer主要技术特性
AMD Zen的改进
CPU技术解释和发展趋势

## Slide 3: AMD Zen简介
AMD新型x86微架构Zen
(AMD, 2017)

## Slide 4: AMD Zen
2017 Q1
x86微处理器架构
14nm
AMD Ryzen
Notes: “Zen”核心是AMD公司推出的全新的x86处理器微架构设计。“Zen”结合了高吞吐和低功耗设计方法的最新思考，是一个为家用电脑、笔记本、数据中心和超级计算机设计的多功能平衡架构。 (AMD, 2017)
首款Zen微架构的处理器，核心代号为“Summit Ridge”，正式品牌名称为“Ryzen”，中文名称为“锐龙”，于2017年3月2日上市。 (AMD, 2017)

## Slide 5: AMD Ryzen™

## Slide 6: AMD微架构历史
AMD x86 (x64) 微架构历史

## Slide 7: AMD x86微架构历史
AMD K5
AMD K6
AMD Athlon (K7)
1995
1997-2001
1999-2005
(Wikipedia, 2017)
Notes: K5是一个由AMD制作与Intel推出的Pentium竞争的产品，由Mike Johnson主导整个K5处理器开发项目。整个K5项目看起来更像是AMD面对INTEL突然推出跨时代的Pentium处理器措手不及的应对之作。其性能较Pentium处理器有较大差距。
K6处理器是AMD最后一代采用AMD完全兼容架构的处理器（K7换用了ALPHA架构EV6总线），其整数运算性能已经接近甚至超过了当时的对手Pentium和Pentium MMX，但浮点运算性能只有同频率Pentium处理器的1/2左右。
Athlon是美国AMD公司的一种为x86计算机平台而设的微处理器，也是迄今为止AMD最为成功的一代处理器架构。其中文官方名称为“速龙”。

## Slide 8: AMD x86-64微架构历史
AMD K8
2003
AMD Family 10h (K10)
2007
AMD Bulldozer
2011
Notes: K8架构是第一个引入64位x86扩充指令集的x86处理器架构，是为‘AMD64’。
K10架构的处理器最初使用65纳米制程，后来提升到45纳米制程并进行了不少的改进，使升级后的K10架构性能的大幅提升。AMD也由K10派生出一些姊妹版和改进版微架构，如Turion/Turion 64（11h）、Fusion（12h）等，直至超微推出Bulldozer微架构一年之后，由于Bulldozer架构的性能表现不如人意，基于K10架构改进版的部分型号的处理器到2012年时仍有生产。
Bulldozer微架构的设计早在2003年已出现，由于AMD忙于K8微架构处理器的研发和推出而搁置，后来Bulldozer架构在该微架构的基础上重新设计。

## Slide 9: AMD Bulldozer
AMD推土机微架构主要技术特性

## Slide 10: AMD Bulldozer
AMD Bulldozer 推土机微架构
  第二代：AMD Piledriver 打桩机
  第三代：AMD Steamroller 压路机
  第四代：AMD Excavator 挖掘机

## Slide 11: AMD Bulldozer 微架构模块图
缓存
分支预测
指令抓取和译码
转译旁路缓存
整数单元
浮点单元
存取单元
集成内存控制器
其他单元

## Slide 12: 1. 缓存
L1指令缓存
  64KB 2路-组相连映射
L1数据缓存
  16KB 4路
  透写（Write-Through）
计算单位共享的L2缓存
  回写（Write-Back）
  包含式（Inclusive）
片上共享的L3缓存
  非包含式受害者缓存（Non-inclusive victim cache）
(Barragy, 2012)
Notes:       缓存
推土机微架构有四种不同的缓存来加速指令执行和数据处理：
L1指令缓存
L1数据缓存
共享计算单位L2缓存
片上共享L3缓存
        L1指令缓存
推土机微架构包含一个64KB两路组相连映射的L1指令缓存，缓存每行64字节，但每个周期只抓取32字节。
与L1指令缓存相关的功能有：
指令加载
指令预取
指令预编码
分支预测
在L1指令缓存中未命中的请求将依次从L2缓存、L3缓存或系统内存中获取。
        L1数据缓存
推土机微架构包含一个有128位端口的16KB四路预测L1数据缓存。这是一个透写（Write-Through）缓存，每个周期支持两个128字节的负载。
L1数据缓存被分为16块，每块16字节宽。同时，L1数据缓存通过奇偶校验避免1位数据的错误。
硬件预取器可以将数据存入L1数据缓存以避免未命中的情况。
一个周期只能加载一个L1数据缓存块。
        L2缓存
推土机微架构的每个计算单元有一个共享L2缓存。
L2缓存是回写（Write-Back）缓存。每次某个核心存储数据，地址将被写入该核心的L1数据缓存以及L2缓存（双核共享）。
        L3缓存
推土机微架构支持每个晶粒最大8MB的L3缓存，分布在4个L3子缓存中（每个最大2MB）。
L3缓存是为多核处理器优化的非包含受害者缓存（non-inclusive victim cache）架构。
仅当L2删除缓存项时，L3才会分配存储该项。
命中的L3缓存项，在当该项数据更可能被多核访问时，可以仍然保持在L3缓存中；当其可能只被某一核心访问时，可以从L3缓存中移除它，并将其放于只对应核心的L1缓存中，以在L3缓存中留出更多空间存放L2缓存的受害者缓存项。
我们可以看到AMD Bulldozer是模块化的，上面白色框内的是一个模块，这个图中展示了两个模块，他们分别代表了2个核心，他们共同被封装在同一个片上，而L3是在片上而非模块中的，所以L3缓存叫做片上的缓存。

## Slide 13: 2. 分支预测
分支预测机构
  下一地址逻辑单元（Next-Address Logic）
  2级分支目标缓冲（BTB，Branch Target Buffer）
  混合分支预测（Hybrid Branch Predictor）
  直接目标预测（Direct Target Predictor）
  间接目标预测（Indirect Target Predictor）
    512项
  返回地址栈（RAS，Return Address Stack）
    24项
  抓取窗口跟踪结构（Fetch Window Tracking Structure，BSR）
Notes: 为了实现非线性的指令预取，分支预测十分必要。能够在分支指令存在时，大幅度减少延迟时间。

## Slide 14: 3. 集群多线程 CMT，Clustered Multi-Threading
推土机一个模块有
两个整数集群（Integer Cluster）
每个整数集群有2个ALU和2个AGU
两个集群共享一个浮点单元（FPU）
整数能力：相当于双核处理器
浮点能力：取决于
浮点指令是否在两个线程中同时出现
FPU处理的是128位还是256位浮点数
缺点：单线程时，整数计算单元闲置
(Wikipedia, 2017)

## Slide 15: 4. 指令集
支持的x86扩展指令集
  SSE4：Streaming SIMD（Single Instruction，Multiple Data）Extension 4
  AES-NI：Advanced Encryption Standard Instructions
  AVX：Advanced Vector Extensions
  XOP：AMD的SSE5修订
  FMA4：Fused Multiply-Add（FMAC）Instructions
  TBM：Trailing Bit Manipulation
  LWP：Lightweight Profiling
■ Intel的扩展指令集 ■ AMD的扩展指令集
(Hollingsworth, 2012)

## Slide 16: AMD Zen的改进
40%的IPC提升
(AMD, 2016)

## Slide 17: AMD Zen微架构概览
64K 4路L1指令缓存
分支预测
微指令缓存
整数单元
浮点单元
存取单元
32K 8路L1数据缓存
512K 8路L2指令和数据缓存

## Slide 18: 1. 缓存
L1缓存
  透写（Write-Through）改为回写（Write-Back）
  降低延迟和功耗，提高带宽
更大的L2和L3缓存
微指令缓存（uop Cache）
更好的L1和L2数据预取器

## Slide 20: 2. 分支预测
更大的分支目标缓存（BTB）
每个BTB项包含两个分支
返回地址栈从24项增加到32项
“神经网络”分支预测器（感知器分支预测器）
(Amata, 2017)

## Slide 21
Notes: 我们可以根据Bulldozer和Zen微架构对比两图看到，Zen微架构不再是两个整数集群（Cluster）构成，多线程将共享整数单元里的多个ALU。

## Slide 22: 3. 并发多线程 SMT，Simultaneous Multi-Threading
抛弃集群多线程（CMT）
采用与Intel基本一致的并发多线程（SMT）
  单线程时，不存在整数单元闲置
    提高吞吐率
    提高单线程性能
  多线程共享整数单元里的多个ALU
    简化电路，使空间紧凑
    扩展性强
    功耗降低
(Wikipedia, 2017) (Scali, 2012)

## Slide 24: 4. 指令集
取消4个AMD特有的指令集
  TBM、FMA4、XOP、LWP
新增大量主流指令的支持
  SHA、ADX、RDSEED……
保持与Intel的良好兼容
(AMD, 2017)

## Slide 25: CPU技术解释和发展趋势
缓存、分支预测、多线程技术和指令集

## Slide 26: 1. 缓存 1.1. 缓存容量与延迟
增加缓存容量
提高缓存命中率
增加访问延迟

## Slide 27: 1. 缓存 1.1. 缓存容量与延迟
最佳实践
  L1缓存：32KB-128KB
    容量过大：延迟带来的性能下降凸显、成本过高
  提高CPU时钟频率
(Prybylski, Horowitz, & Hennessy, 1988)

## Slide 28: 1. 缓存 1.2. 写入策略
透写（Write-Through）
未命中：访问内存
存储新数据：立即写入内存
更慢
结构清晰、构造简单
内存数据保持更新
回写（Write-Back）
未命中：访问内存
存储新数据：缓存项被剔除时
更快
结构复杂、硬件设计难度大
多核共享内存时，尤为复杂
(Weatherspoon, 2013)

## Slide 29: 1. 缓存 1.2. 写入策略
Zen的L1缓存：改为了回写策略
  提高了L1缓存的性能
硬件设计复杂度的部分提高是值得和必要的

## Slide 30: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.1. 受害者缓存
受害者缓存（Victim Cache）
  与上一级缓存配合使用
  较小、全相联
行为
  上级缓存未命中
    检查受害者缓存是否命中
  受害者缓存命中
    受害者缓存项换入上级缓存 对应位置
  均未命中
    访问内存
    上级缓存剔除原缓存项
    原缓存项暂存入受害者缓存
Notes: 因为，刚被剔除的缓存项很有可能在短时间内再被访问。
受害者缓存用于维持刚被剔除的缓存块，进一步降低了未命中的可能性。
AMD Bulldozer和Zen微架构处理器的L3缓存都是受害者缓存。
Intel Skylake系列处理器的L4缓存就是受害者缓存，但Intel在后续产品中改变了L4缓存的用途；

## Slide 31: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.1. 受害者缓存
上级缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 10001 | A
2 | 10002 | B
3 | 10003 | 
… | … | …
受害者缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 20001 | C
2 |  | 
3 |  | 
… | … | …
访问20001
未命中
命中
由受害者缓存换入上级缓存

## Slide 32: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.1. 受害者缓存
上级缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 20001 | C
2 | 10002 | B
3 | 10003 | 
… | … | …
受害者缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 10001 | A
2 |  | 
3 |  | 
… | … | …
访问10001
未命中
命中
由受害者缓存换入上级缓存

## Slide 33: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.1. 受害者缓存
上级缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 10001 | A
2 | 10002 | B
3 | 10003 | 
… | … | …
受害者缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 20001 | C
2 | 20002 | D
3 |  | 
… | … | …
访问30002
未命中
未命中
上级缓存剔除原缓存项，访存读入新项
原缓存项暂存入受害者缓存

## Slide 34: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.1. 受害者缓存
上级缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 10001 | A
2 | 30002 | E
3 | 10003 | 
… | … | …
受害者缓存
缓存项 | 地址 | 内容
1 | 20001 | C
2 | 10002 | B
3 |  | 
… | … | …

## Slide 35: 1. 缓存 1.3. 专用缓存 1.3.2. 微指令缓存
微指令缓存（Uop Cache）
  Micro-operation Cache
    又名UC：Uop Cache、μop Cache
  接收指令译码器和指令缓存的结果
  存储译码后指令的微操作
  当指令需要被译码时，检查是否有可复用的微指令缓存
    避免重复译码
(Solomon, Mendelson, Orenstein, Almog, & Ronen, 2001)

## Slide 36: 附：微操作
Micro-Operations（Micro-ops、μops）
功能单一的或原子的操作
  寄存器的数据交换
  寄存器的数值或逻辑计算（简单ALU运算）
单个时钟周期内完成

## Slide 37: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.1. 乱序执行（OoO）
OoO，Out-of-Order
Loop:
LD F0, 0 (R1)
MULTD F4, F0, F2
SD F4, 0 (R1)
SUBI R1, R1, #8
BNEZ R1, Loop
1
2
5
8
2
2
3
3
6
9
3
4
7
10
4
4
5
5
8
11
Out of Order Execution
University of California San Diego

## Slide 38
指令 | 周期1 | 周期2 | 周期3 | 周期4 | 周期5 | 周期6 | 周期7 | 周期8 | …
LD | * | * | * |  |  |  |  |  | …
SUB | * |  |  |  |  |  |  |  | …
MUL |  |  |  | * | * | * |  |  | …
SD |  |  |  |  |  |  | * |  | …
BNE |  | * |  |  |  |  |  |  | …
LD |  | * | * | * |  |  |  |  | 
SUB |  | * |  |  |  |  |  |  | 
MUL |  |  |  |  | * | * | * |  | 
SD |  |  |  |  |  |  |  | * | 
BNE |  |  | * |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.2. 目的
实现指令抓取与执行的解耦
(Kubiatowicz, 2011)
带分支预测的
指令抓取
乱序执行单元
分支结果
纠正反馈

## Slide 40: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.2. 目的
Loop:
LD F0, 0, R1
MULTD F4, F0, F2
SD F4, 0 (R1)
SUBI R1, R1, #8
BNEZ R1, Loop
…
需等待分支指令完成 才能继续取指令操作
分支预测
  跳转（Taken）
  不跳转（Not Taken）
避免流水线停顿

## Slide 41: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.3. 静态分支预测
最简单的分支预测
  分支跳转的概率大概有60%~70%
例如：Motorola MC88110
  BNE：预测跳转
  BEQ：预测不跳转

## Slide 42: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.4. 动态分支预测
时间相关性
  一个分支当前执行的行为是下一次执行的很好预测
空间相关性
  几个不同分支的行为可能相互关联

## Slide 43: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.4. 动态分支预测
分支 预测器
输入分支（地址）
预测（地址、值）
相关性（地址、值）
历史信息
Notes: 相关性信息反馈回来，下次做预测时，就用到了这些历史信息

## Slide 44: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.5. 分支历史表（BHT，Branch History Table）
0：NT
1：T
1：T
1：T
0：NT
…
分支历史表是一个“预测器”表
每个分支有一个预测器状态机
  可以是1 bit的状态机
  跳转（T，Taken）
  不跳转（NT，Not Taken）
分支地址

## Slide 45: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.5. 分支历史表（BHT，Branch History Table）
MOV X, 2
LOOP:
…
SUB X, 1
BNZ X, LOOP
…
Taken
…
根据BHT，第1次到达BNZ分支指令，预测Taken
因为循环2次，所以成功预测
Notes: 现在来演示一下BHT的功能

## Slide 46: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.5. 分支历史表（BHT，Branch History Table）
MOV X, 2
LOOP:
…
SUB X, 1
BNZ X, LOOP
…
Taken
…
第2次：仍预测Taken
预测失败
Not

## Slide 47: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.5. 分支历史表（BHT，Branch History Table）
LOOP:
…
BNZ X, LOOP
…
MOV X, 2
JMP LOOP
…
Not Taken
…
假设该循环再次被调用，又要循环2次
第一次遇到BNZ：Not Taken
预测失败
Notes: 所以我们发现，1bit分支历史表的预测效果并不理想，尤其在循环过程中，临界情况下，会导致预测结果频繁交替，失去准确性

## Slide 48
00
01
10
11
Taken
Taken
Not Taken
Not Taken
T
NT
T
NT
T
NT
T
NT
Notes: 2bit状态机

## Slide 49: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.5. 分支历史表（BHT，Branch History Table）
2bit 状态机
  相当于增加了一个延迟，避免频繁改变
Notes: 2bit状态机

## Slide 50: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.6. 分支目标缓冲（BTB，Branch Target Buffer）
分支历史表仅作出预测
仍需计算分支目标地址
分支目标缓冲（BTB，Branch Target Buffer）
  存储：分支跳转目标地址

## Slide 51
…
指令缓存
PC
位
PC | 有效位 | 预测目标PC
… | … | …
-项直接相联映射BTB
也可以组相联映射
=
匹配
有效
目标
包含分支PC和目标PC
匹配失败，则抓取PC+4
只有预测为Taken的分支和跳转存入BTB

## Slide 52: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.6. 分支目标缓冲（BTB，Branch Target Buffer）
BTB比BHT更复杂，成本更高
结合BTB和BHT
  指令抓取时，首先访问BTB
  BTB未命中，使用BHT预测
  最后，更新二者
A | 生成PC | 
P | 指令获取阶段1 | BTB
F | 指令获取阶段2 | 
B | 分支地址计算/开始译码 | BHT
I | 完成译码 | 
J | 引导指令到功能单元 | 
R | 寄存器文件读取 | 
E | 整数执行 | 
UltraSPARC-III指令抓取流水线阶段

## Slide 53: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.7. 返回地址栈（Return Adress Stack）
返回地址栈 Return Address Stack
  预测子程序返回的地址
调用子程序，入栈返回地址
子程序返回，出栈返回地址

## Slide 54: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
假定
最近的分支互相关联
即
最近执行的分支影响对当前分支的预测

## Slide 55: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
两种可能，当前分支依赖于：
全局：程序最后执行的m个分支
地址：当前分支最后m个目标地址
if (x < 7) a += 1;
if (x < 5) b -= 1;
若第一个条件为False
第二个条件也会为False

## Slide 56: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
全局分支历史寄存器（GBHR） Global Branch History Register
每得到一个分支的跳转结果时
  GBHR原数据左移1位
  新跳转记录在GBHR中最低位
    Taken & Not Taken
想一想：针对下列程序
2-bit GBHR如何变化
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;

## Slide 57: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
NT | NT
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;
2-bit 全局分支历史寄存器
初始情况

## Slide 58: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
NT | NT
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;
2-bit全局分支历史寄存器
条件成立，不跳转
NT

## Slide 59: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
NT | NT
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;
2-bit全局分支历史寄存器
条件成立，不跳转
NT

## Slide 60: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
NT | T
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;
2-bit全局分支历史寄存器
条件不成立，跳转
T

## Slide 61: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8. 相关分支（Correlating Branches）
T | T
a = b = c = 0;
if (a == 0) a = 1;
if (a == 1) b = 1;
if (b == 1) c = 1;
if (c == 0) c = 1;
2-bit全局分支历史寄存器
条件不成立，跳转
T

## Slide 62: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8.1. 二级分支预测器（Two-Level Branch Predictor）
利用全局分支历史寄存器
二维的分支历史表
  纵向PC索引
  横向历史索引
Notes: 现在我们用全局分支历史寄存器来实现一个新的预测器，二级分支预测器

## Slide 63
 |  | 0 | 0
PC
位
T,T | T,NT | NT,T | NT,NT
… | … | … | …
T | NT | NT | NT
T | T
2-bit全局分支历史寄存器
预测结果：T
数据选择器
1-bit 分支历史表

## Slide 64: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8.2. 对比演示（1-bit 分支历史表分支预测）
d = ? | b1预测 | b1实际 | 新b1预测 | b2预测 | b2实际 | 新b2预测
2 | NT | T | T | NT | T | T
0 | T | NT | NT | T | NT | NT
2 | NT | T | T | NT | T | T
0 | T | NT | NT | T | NT | NT
错
错
错
错
错
错
错
错
if (d == 0) d = 1;
if (d == 1) …;
分支 b1
分支 b2
假设这两个分支在一个循环中
d的值2、0交替

## Slide 65: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8.2. 对比演示（1-bit 全局分支历史寄存器）
if (d == 0) d = 1;
if (d == 1) …;
分支 b1
分支 b2
假设这两个分支在一个循环中
d的值2、0交替
d = ? | b1预测 | b1实际 | 新b1预测 | b2预测 | b2实际 | 新b2预测
2 | NT/NT | T | T/NT |  |  | 
0 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  | 
1-bit 全局分支历史寄存器
NT
错

## Slide 66: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8.2. 对比演示（1-bit 全局分支历史寄存器）
if (d == 0) d = 1;
if (d == 1) …;
分支 b1
分支 b2
假设这两个分支在一个循环中
d的值2、0交替
d = ? | b1预测 | b1实际 | 新b1预测 | b2预测 | b2实际 | 新b2预测
2 | NT/NT | T | T/NT | NT/NT | T | NT/T
0 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  | 
1-bit 全局分支历史寄存器
T
错

## Slide 67: 2. 分支预测 2.1. 简介 2.1.8.2. 对比演示（1-bit 全局分支历史寄存器）
if (d == 0) d = 1;
if (d == 1) …;
分支 b1
分支 b2
假设这两个分支在一个循环中
d的值2、0交替
d = ? | b1预测 | b1实际 | 新b1预测 | b2预测 | b2实际 | 新b2预测
2 | NT/NT | T | T/NT | NT/NT | T | NT/T
0 | T/NT | NT | T/NT | NT/T | NT | NT/T
2 | T/NT | T | T/NT | NT/T | T | NT/T
0 | T/NT | NT | T/NT | NT/T | NT | NT/T
1-bit 全局分支历史寄存器
…

## Slide 68: 2. 分支预测 2.2. 机构齐全
现代CPU综合利用多种分支预测技术

## Slide 69: 2. 分支预测 2.3. 机器学习的方法（感知器/神经网络分支预测器）
AMD Zen引入神经网络分支预测技术
  实质上是一种感知器分支预测器
能够考虑更多的历史情况
  输入：分支跳转历史
    表示分至历史寄存器第位
    为跳转，为不跳转
  输出：预测不跳转，预测跳转

## Slide 70: 2. 分支预测 2.3. 机器学习的方法（感知器/神经网络分支预测器）
1
x1
x2
xn
…
y
Notes:   输入：分支跳转历史
    表示分至历史寄存器第位
    为跳转，为不跳转
  输出：预测不跳转，预测跳转
  输入：分支跳转历史
    𝑥_𝑖表示分至历史寄存器第𝑖位
    1为跳转，−1为不跳转
  输出：<0预测不跳转，>=0预测跳转

## Slide 71: 2. 分支预测 2.3. 机器学习的方法（感知器/神经网络分支预测器）
为训练阈值
  防止训练过度
  更快适应新情况
预测失败时，更新权重
更新权重：对每个分支历史
  若与跳转结果一致，
  否则，
Notes: 这种方法综合利用了分支跳转历史，利用权重自适应算法，提高了预测的准确性。同时线性的感知器模型避免了大量的硬件使用，硬件复杂度不高。
分支预测属于预测分类问题，正是机器学习算法的用武之地，因此未来可能更多的利用新型的机器学习理念和算法优化CPU的分支预测等设计。

## Slide 72: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术
命令依赖 导致 流水线冒险
  流水线互锁——效率低
  旁路直通——适用面窄
多线程技术
  单线程延迟增加
  改善多线程总体延迟
  提高CPU利用率
Notes: 这种方法综合利用了分支跳转历史，利用权重自适应算法，提高了预测的准确性。同时线性的感知器模型避免了大量的硬件使用，硬件复杂度不高。
分支预测属于预测分类问题，正是机器学习算法的用武之地，因此未来可能更多的利用新型的机器学习理念和算法优化CPU的分支预测等设计。

## Slide 73: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.1. 实现
粗粒度多线程（CGMT） Coarse-Grain Multi-Threading
指定一个优先线程A， 持续执行
  当L2未命中时，切换到线程B
  L2未命中，访存结果返回后， 切换回线程A
Notes: 粗粒度多线程的特点：
优点：牺牲很少的单线程性能
缺点：只减少了CPU利用中一定程度的纵向浪费，只能容忍较大的延迟（L2未命中），CPU利用率仍然不够高

## Slide 74: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.1. 实现
细粒度多线程（FGMT） Fine-Grain Multi-Threading
每个周期切换一次线程
  需要存在大量线程以供切换
Notes: 优点：去除了CPU利用中的纵向浪费，容忍所有的延迟（包括L2未命中、分支预测错误等）
缺点：牺牲了显著的单线程性能
缺点：需要大量线程

## Slide 75: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.1. 实现
并发多线程（SMT） Simultaneous Multi-Threading
每个周期切换一次线程
基于OoO处理器
Notes: OoO乱序执行
优点：去除了CPU利用中的横向和纵向浪费，容忍所有的延迟
缺点：牺牲部分单线程性能

## Slide 76: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.2. 与多核处理器比较
多核处理器
  线程级并发处理（TLP） Thread-Level Parallelism
  保留部分纵向浪费

## Slide 77: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.2. 与多核处理器比较
并发多线程（SMT）
  指令级并发处理（ILP） Instruction-Level Parallelism
  最大程度减少CPU浪费
现代CPU
  SMT与多核处理器并用

## Slide 78: 3. 多线程技术 3.1. 多线程技术 3.1.3. 发展
AMD Bulldozer的集群多线程（CMT）本质上也是一种SMT
  硬件设计复杂
  多线程性能强
  牺牲单线程性能
AMD Zen抛弃CMT，拥抱SMT
  Intel的Hyper Threading也是SMT
  降低功耗、提升单线程性能
ILP热点问题持续研究和发展
Notes: ILP：指令集并发处理

## Slide 79: 4. 指令集 4.1. 兼容性
AMD Zen
取消AMD特有指令集
拥抱Intel主导指令集
Intel是x86/64处理器主流
Notes: ILP：指令集并发处理

## Slide 80: 参考文献
Amata. (2017年1月13日). Exclusive Interview With AMD’s Robert Hallock on Ryzen | Architecture, Performance & Chip Details. 检索来源: Exclusive Interview With AMD’s Robert Hallock on Ryzen | Architecture, Performance & Chip Details: http://www.redgamingtech.com/exclusive-interview-with-amds-robert-hallock/
AMD. (2014年1月). Software Optimization Guide for AMD Family 15h Processor. United States. 检索来源: https://support.amd.com/TechDocs/47414_15h_sw_opt_guide.pdf
AMD. (2016年8月23日). AMD and the new “Zen” High Performance x86 Core at Hot Chips 28. 检索来源: https://www.slideshare.net/AMD/amd-and-the-new-zen-high-performance-x86-core-at-hot-chips-28/1
AMD. (2017年5月20日). "Zen" 核心架构. 检索来源: AMD: https://www.amd.com/zh-hans/technologies/zen-core
AMD. (2017年3月2日). AMD Ryzen CPU Optimization. 检索来源: http://32ipi028l5q82yhj72224m8j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/03/GDC2017-Optimizing-For-AMD-Ryzen.pdf
AMD. (2017年3月2日). 锐龙 AMD Ryzen7 台式处理器今日起全球上市！性能超越想象！. 检索来源: AMD: http://www.amd.com/zh-cn/press-releases/Pages/press-releases-2017Mar02.aspx
Barragy Ted. (2012年1月23日). Bulldozer. 检索来源: https://www.olcf.ornl.gov/wp-content/uploads/2012/01/TitanWorkshop2012_Day1_AMD.pdf
Kubiatowicz John. (2011年2月14日). Prediction/Speculation (Branches, Return Addrs). 检索来源: https://people.eecs.berkeley.edu/~kubitron/courses/cs252-S11/lectures/lec08-prediction.pdf

## Slide 81: 参考文献（续）
Hollingsworth Brent. (2012年10月). New “Bulldozer” and “Piledriver” Instructions - A step forward for high performance software development . 检索来源: https://developer.amd.com/wordpress/media/2012/10/New-Bulldozer-and-Piledriver-Instructions.pdf
University of California, San Diego. Out of Order Execution Continued. 检索来源: https://cseweb.ucsd.edu/classes/wi14/cse141/pdf/09/17_ReorderBuffer.ppt.pdf
Jimenez D.A., & LinC. (2001). Dynamic branch prediction with perceptrons. High-Performance Computer Architecture, 2001. HPCA. The Seventh International Symposium on. Monterrey, Nuevo Leon, Mexico: IEEE.
Martin, & Roth. (2005). Multithreading. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, United States. 检索来源: https://www.cis.upenn.edu/~milom/cis501-Fall05/lectures/12_smt.pdf
Mirkovic Jelena. (2005年10月27日). Correlating Branch Predictors. 检索来源: https://www.eecis.udel.edu/~sunshine/courses/F05/CIS662/class14.pdf
PassMark. (2017年5月29日). AMD vs Intel Market Share. 检索来源: CPU Benchmarks: https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
Prybylski S., Horowitz M., & Hennessy J. (1988). Performance tradeoffs in cache design. Proceeding ISCA '88 Proceedings of the 15th Annual International Symposium on Computer architecture (页 290-298). Honolulu, Hawaii, USA: IEEE Computer Society Press Los Alamitos, CA, USA ©1988.

## Slide 82: 参考文献（续2）
Rotenberg E., Bennett S., & Smith J.E. (1996). Trace cache: a low latency approach to high bandwidth instruction fetching. Microarchitecture, 1996. MICRO-29.Proceedings of the 29th Annual IEEE/ACM International Symposium on. IEEE.
Scali. (2012年2月14日). The myth of CMT (Cluster-based Multithreading). 检索来源: Scali's OpenBlog: https://scalibq.wordpress.com/2012/02/14/the-myth-of-cmt-cluster-based-multithreading/
Solomon Baruch, Mendelson Avi, Orenstein Doron, Almog Yoav, & Ronen Ronny. (2001). Micro-operation cache: a power aware frontend for the variable instruction length ISA. Proceeding ISLPED '01 Proceedings of the 2001 international symposium on Low power electronics and design (页 4-9). Huntington Beach, California, USA: ACM.
Wawrzynek John. (2016年10月25日). Multithreading. University of California, Berkeley, United States. 检索来源: http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~cs152/fa16/lectures/L14-Multithread.pdf
Weatherspoon Hakim. (2013). Caches (Writing). United States: Cornel University. 检索来源: http://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2013sp/lecture/18-caches3-w.pdf
Wikipedia. (2017年5月9日). Bulldozer (microarchitecture). 检索来源: Bulldozer (microarchitecture): https://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer_(microarchitecture)
Wikipedia. (2017年5月21日). Zen (microarchitecture). 检索来源: Zen (microarchitecture): https://en.wikipedia.org/wiki/Zen_(microarchitecture)

## Slide 83: 谢谢！
许宏旭 詹孟奇 袁聪思